## Slide 1: 计组B第2章测验（软工）
总分: 100
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
1. 下列IEEE754的32位存储格式中，最大的是： 。
30030314H
8090FF00H
A6800000H
FF224580H
A
B
C
D
单选题
5分

## Slide 3
2. 已知机器字长32位，定点小数N，补码表示，其最小值应为： 。
-2-31
-1+2-32
-1
-1+2-31
A
B
C
D
单选题
5分

## Slide 4
3. 若用SN74181和74182组成64位的ALU，采用三级组间并行进位方式，则74181和74182的数量分别为： 。
16,6
8,2
16,4
16,5
A
B
C
D
单选题
5分

## Slide 5
4.下列浮点数的运算结果中，需要右规格化的是： 。
00.11010011
10.11100011
11.00011101
00.00110101
A
B
C
D
单选题
5分

## Slide 6
1.已知浮点数N的32位IEEE754标准存储格式为C0500000H，求数N的十进制真值。
由题意，S,E,M为（二进制）：
S= [填空1] ;
E= [填空2]
M= [填空3]
因此，e= [填空4]
代入公式，可求出N的十进制真值为： [填空5]
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
将N展开成二进制： 1100,0000,0101,0000,0000,0000,0000,0000
数符S：1； 阶码E：1000,0000
尾数M：101,00...00（20个0）
（或101,0000,0000,0000,0000,0000)
指数e＝阶码－127
＝10000000－01111111
＝1 则： x＝(－1)s×1.M×2e
＝-1.101×21
＝-3.25
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
10分
答案解析

## Slide 7
2. 已知16位补码数X的编码为 FFECH，试计算：
（1）X代表的十进制数真值是多少？
（2）X的移码，反码，原码分别是多少？（用十六进制表示）
答:（1）X代表的十进制数真值是： [填空1]
（2）[X]移= [填空2] ;
[X]反= [填空3] ；
[X]原= [填空4] 。
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
【解】：将X转换成二进制：
FFECH = 1111,1111,1110,1100 B
（1）X代表的十进制数真值：
二进制：-000,0000,0001,0100B
即十进制真值=-20
（2）X的移码
=0111,1111,1110,1100 B
=7FECH
X的反码
=[X]补-1=FFEBH
X的原码
=1000,0000,0001,0100B
=8014H
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
8分
答案解析

## Slide 8
3. 已知定点整数：X=-47，Y=+53，试使用变形补码方式分别计算（要求对运算结果进行溢出检测，若溢出，要求指明正溢/负溢）：
（1） X+Y； （2）X-Y。
先求出X,Y,-Y的变形补码：
[X]补= [填空1]
[Y]补= [填空2]
[-Y]补= [填空3]
[X]补+[Y]补= [填空4]
即 X+Y 为 [填空5]
[X]补-[Y]补= [填空6]
即 X-Y 为 [填空7]
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
【解】：
[x]原=1,101111， [y]原=0,110101
用双符号位表示补码：
[x]补=11,010001，
[y]补=00,110101，
[-y]补=11,001011
用双符号位运算并判断
x+y: [x]补+[y]补
=11,010001+00,110101
=00,000110
无溢出，即x+y=+110
x-y: [x]补+[-y]补
=11,010001+11,001011
=10,011100
符号位为“10”，溢出，下溢
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
17分
答案解析

## Slide 9
4. 已知 X=-0.101011，Y=0.111011，试求： （1） [X/2]补=[填空1] [-Y/4]补=[填空2] 注：先求对应补码然后再移位。 （2）利用（1）的计算结果，用变形补码计算并判断溢出： X/2-Y/4 [X/2]补+ [-Y/4]补=[填空3] 即 X/2-Y/4的结果为[填空4] 若溢出注明上溢或下溢（正溢或负溢），若不溢出，给出计算结果真值。
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
【解】：
(1) [X]补 =1.010101
[X/2]补 =1.1010101
[Y]补 =0.111011
[-Y]补 =1.000101
[-Y/4]补 =1.11000101
(2) [X/2]补+ [-Y/4]补
=11.1010101
+11.11000101
=11.01101111
没有溢出，因此
X/2-Y/4=-0.10010001
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
10分
答案解析

## Slide 10
5. 设x＝+19/32,y＝-13/32,用带求补器的原码阵列完成计算：x×y。 【答】 [x]原＝ [填空1] [y]原＝ [填空2] 符号位： xf⊕yf= [填空3] 因为是原码阵列，算前算后求补器控制信号为0，即算前算后不进行求补： X’= [填空4] ，Y’= [填空5]
阵列运算输出结果为：
[填空6]
[x×y]原= [填空7]
即 x×y= [填空8]
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
【解】： X＝+19/32=0.10011B, Y＝-13/32=-0.01101B
[X]原=0.10011，[Y]原=1.01101 符号位： xf⊕yf=0⊕1=1
因为是原码阵列，算前算后求补器控制信号为0，即算前算后不进行求补： X’=10011，Y’=01101
阵列计算，得： 10011
× 01101
10011
10011
10011
（注意位数） 0011110111
算后求补输出（不求补），得： 0011110111
即 [X×Y]原=1.0011110111
因此 X×Y=-0.0011110111
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
19分
答案解析

## Slide 11
6.设x＝+19/32,y＝-13/32,用直接补码阵列完成计算：x×y。
【答】 [x]补＝ [填空1] ，
[y]补＝ [填空2] ,
注：符号含权。
阵列计算的初步输出结果为： [填空3] ；（有多个位含权）
阵列计算的最终结果：
[填空4] ；（只有最高位含权）
因此 [x×y]补＝ [填空5]
∴ x×y = [填空6]
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
【解】 x=0.10011,y=-0.01101
[x]补＝(0).10011，
[y]补＝(1).10011
因此 [x×y]补＝1.1100001001
∴ x×y = -0.0011110111
注意：阵列运算乘积位数12位！！！
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
16分
答案解析