## Slide 1: 计组B--第2章课后作业(软工)
总分: 100
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
1.已知浮点数N的32位IEEE754标准存储格式为BF400000H，求数N的十进制真值。
由题意，S,E,M为（二进制）：
S= [填空1] ;
E= [填空2]
M= [填空3]
因此，e= [填空4] （十进制）
代入公式，可求出N的十进制真值为： [填空5]
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
【解】将N展开成二进制： 1011,1111,0100,0000,0000,0000,0000,0000
数符S：1； 阶码E：0111,1110
尾数M：1
（或100,0000,0000,0000,0000,0000)
指数e＝阶码－127
＝01111110－01111111
＝(-1)10 则： x＝(－1)s×1.M×2e
＝-1.1×2-1
＝-0.75
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
10分
答案解析

## Slide 3
2. 已知浮点数N的十进制真值为 +17.25， 试将其转换成32位IEEE754浮点数的存储格式（最终结果要求用十六进制表示）
先将N转换成1.M的形式，即：
[填空1] ×24
由此得，S= [填空2] ;
E= [填空3] (二进制）
M= [填空4]
因此，N的存储格式为：
[填空5] H
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
【解】：首先将十进制数+17.25转换成二进制数，并转换为1.M的形式：
（+17.25）10＝（+10001.01）2
＝+1.000101×24
可得： S＝0， M＝000101
E＝e＋127 ＝（131）10
=10000011，
IEEE754浮点数存储格式为：
0100 0001 1000 1010 0000 0000 0000 0000
＝ 418A0000H
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
10分
答案解析

## Slide 4
3. 已知机器字长32位，对于定点整数中的机器零，请分别给出原码，反码，补码，移码的编码表示（要求用十六进制表示）。 原码：+0， [填空1] H -0， [填空2] H 补码： [填空3] H 反码：+0：与原码一样； -0： [填空4] H
移码： [填空5] H
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
【解】 原码和反码有两个零：正零和负零：
原码： +0： 0000,0000H
-0： 8000,0000H
反码： +0： 0000,0000H
（与原码一样）
-0： FFFF,FFFFH
补码和移码零是唯一的：
补码： 0000,0000H
移码 ： 8000,0000H
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
10分
答案解析

## Slide 5
4. 设机器字长为16位,定点整数N的编码为FFFEH，试计算其分别表示原码、反码、补码及移码时，对应的十进制真值各是多少？
（1）原码，对应的十进制真值为： [填空1] ；
（2）补码，对应的十进制真值为： [填空2] ；
（3）反码，对应的十进制真值为： [填空3] ；
（4）移码，对应的十进制真值为： [填空4] 。
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
【解】
原码：FFFEH→1111,1111,1111,1110B
二进制真值为：
-111,1111,1111,1110
故十进制真值为：-32766
反码：FFFEH→1111,1111,1111,1110B
二进制真值为：
-000,0000,0000,0001
故十进制真值为：-1
补码：FFFEH→1111,1111,1111,1110B
二进制真值为：
-000,0000,0000,0010
故十进制真值为：-2
移码：FFFEH→1111,1111,1111,1110B
二进制真值为：
+111,1111,1111,1110
故十进制真值为：+32766
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
8分
答案解析

## Slide 6
5. 设机器字长为32位,定点整数，试按要求给出对应的机器编码，要求用十六进制表示。
（1）补码：
最大值： [填空1] H
最小值： [填空2] H
（2）移码：
最大值： [填空3] H
0: [填空4] H
最小值： [填空5] H
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
【解】本题考查补码，移码的概念。
注意机器字长！！
按照补码定义，其最大值的二进制为：
符号位为0，数值位全为1（31个）。故其十六进制编码为：7FFF,FFFFH。
其最大值的二进制为：
符号位为1，数值位全为0（31个）。故其十六进制编码为：8000,0000H。
移码的求解方法，可以根据移码与补码的转换方式求出。也可以按移码的定义求解。
填空题
10分
答案解析

## Slide 7
6. 已知定点小数：X=+33/64，Y= -61/64，试使用变形补码方式分别计算（要求对运算结果进行溢出检测，若溢出，要求指明正溢/负溢）：
（1） X+Y； （2）X-Y。
先求出X,Y,-Y的变形补码：
[X]补= [填空1] （双符号）
[Y]补= [填空2] （双符号）
[-Y]补= [填空3] （双符号）
[X]补+[Y]补= [填空4]
即 X+Y 为 [填空5]
[X]补-[Y]补= [填空6]
即 X-Y 为 [填空7]
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
解： X=+33/64=+0.100001
Y= -61/64=-0.111101
则X,Y,-Y的变形补码：
[X]补=00.100001
[Y]补=11.000011
[-Y]补=00.111101
[X]补+[Y]补=11.100100
符号位为“11”，无溢出。
即 X+Y 为 -0.0111
[X]补-[Y]补=[X]补+[-Y]补
=01.011110
符号位为“01”，溢出。
即 X-Y 为 正溢（上溢）
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
14分
答案解析

## Slide 8
7. 已知定点整数：X=-17，Y=-30，设数值位为5位。试使用变形补码方式分别计算（要求对运算结果进行溢出检测，若溢出，要求指明正溢/负溢）： X+Y
[X]补= [填空1] （双符号）
[Y]补= [填空2] （双符号）
[X]补+[Y]补= [填空3]
即 X+Y 为 [填空4]
注意事项：
符号位和数值位，用逗号分隔。
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
解：X=-17=-10001
Y=-30=-11110
则X,Y的变形补码为：
[X]补=11,01111
[Y]补=11,00010
[X]补+[Y]补=10,10001
即 X+Y 为 负溢（下溢）
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
8分
答案解析

## Slide 9
8. 设X＝+15/32,Y＝-13/32,试用带求补器的原码阵列乘法器计算：X×Y。
注意：解题过程以“图片”形式上传！！！后面几题要求与此相同。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
解：X＝+15/32=0.01111B,
Y＝-13/32=-0.01101B
[X]原=0.01111，[Y]原=1.01101
符号位： xf⊕yf=0⊕1=1
因为是原码阵列，算前算后求补器控制信号为0，即算前算后不进行求补：
X’=01111，Y’=01101
阵列计算，得：
01111
× 01101
01111
01111
01111
（注意位数） 0011000011
算后求补输出（不求补），得：
0011000011
即 [X×Y]原=1.0011000011
因此 X×Y=-0.0011000011
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
主观题
10分
答案解析

## Slide 10
9. 设X＝+15/32,Y＝-13/32,试用带求补器的补码阵列乘法器计算：X×Y。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
解：X＝+15/32=0.01111B,
Y＝-13/32=-0.01101B
[X]补=0.01111，[Y]补=1.10011
符号位： xf⊕yf=0⊕1=1
算前求补，得：
X’=01111，Y’=01101
阵列计算，得：
01111
× 01101
01111
01111
01111
（注意位数） 0011000011
算后求补输出，得：
1100111101
即 [X×Y]补=1.1100111101
因此 X×Y=-0.0011000011
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
主观题
10分
答案解析

## Slide 11
10.已知x=-11011，y=-10111，试用直接补码阵列乘法计算x×y。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
解： [x]补=100101，
[y]补=101001
直接补码阵列乘法计算过程：
(1) 0 0 1 0 1
× (1) 0 1 0 0 1
(1) 0 0 1 0 1
(1) 0 0 1 0 1
1 (0)(0) (1)(0)(1)
(0) 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
即 [x×y]补= 01001101101
∴ x×y=+1001101101
提示：计算过程注意位数！！
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
主观题
10分
答案解析