## Slide 1: 计组B第3章作业（软工）
总分: 100
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
1. 在下列存储器的技术指标中,能反映工作速度的是_____。
存储容量;
A
带宽;
B
功耗;
C
可靠性。
D
单选题
4分

## Slide 3
2. 某SRAM芯片容量为1M×8位,按字节编址,若该芯片的首地址为400000H,则其末地址为 。
1FFFFFH;
A
2FFFFFH;
B
40FFFFH;
C
4FFFFFH。
D
单选题
4分

## Slide 4
3. 下列只读存储器中,可使用紫外线擦除的是 。
PROM;
A
MROM;
B
EPROM;
C
E2PROM。
D
单选题
4分

## Slide 5
4. SRAM规格为4K×16位,若采用双译码结构,其片内译码需要的输出线最少为 。
4096;
A
1024;
B
256;
C
128。
D
单选题
4分

## Slide 6
5. 下列存储器中,按内容访问的是 。
相联存储器;
A
DRAM;
B
SRAM;
C
EPROM。
D
单选题
4分

## Slide 7
6. 下列存储器不属于随机存储器的是______。
磁带存储器;
A
SRAM;
B
DRAM;
C
EEPROM。
D
单选题
4分

## Slide 8
7. 某DRAM芯片的容量是1GB,即 。
210B;
A
220B;
B
230B;
C
240B。
D
单选题
4分

## Slide 9
8. 某SRAM芯片存储容量为256K×16位,则该芯片用于片内寻址的地址线数目为_____。
8;
A
16;
B
18;
C
24。
D
单选题
4分

## Slide 10
9. 现要设计4GB的主存,存储芯片规格为256M×8位,需要该存储芯片的数目是 。
8;
A
16;
B
32;
C
64。
D
单选题
4分

## Slide 11
10. 某机器字长64位,存储容量是4GB,若按字编址,则其寻址空间大小是 。
128M;
A
256M;
B
512M;
C
1024M。
D
单选题
4分

## Slide 12
1. 某32位计算机系统采用半导体存储器，其地址码是32位，若使用4M×8位的DRAM芯片组成64MB主存，并采用内存条的形式，问：
（1）若每个内存条为4M×32位，共需要多少内存条？ [填空1]
（2）每个内存条内共有多少片DRAM芯片？ [填空2]
（3）主存需要多少DRAM芯片？ [填空3]
注意：上述填空内容，只需要填写数值，不需要填写单位。
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
【解】：
（1）每个内存条为：
4M×32位=16MB
则64MB主存需要64/16=4条。
（2）每个内存条有DRAM芯片：
（4M×32)/(4M×8)=4片
（3）主存需要DRAM芯片数：
=4×4=16片
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
10分
答案解析

## Slide 13
2. 设主存储器容量为256M字，字长为64位，模块数m=8，分别用顺序方式和交叉方式进行组织。主存储器的存储周期T=400ns，数据总线宽度为64位，总线传送周期τ=50ns。若按地址顺序连续读取16个字，问顺序存储器和交叉存储器的带宽各是多少？ 顺序存储器和交叉存储器按地址顺序连续读出16个字的信息总量都是： [填空1] b 顺序存储器和交叉存储器连续读出16个字所需的时间分别是： t顺= [填空2] ns t交= [填空3] ns 顺序存储器和交叉存储器的带宽分别是： W顺= [填空4] Mb/s W交= [填空5] Mb/s
注：填空5精确到小数点后1位。
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
【解】：顺序存储器和交叉存储器按地址顺序连续读出16个字的信息总量都是：
q=64b×16=1024b
顺序存储器和交叉存储器连续读出16个字所需的时间分别是：
t顺=nT=16×400ns=6400ns
t交=T+(n-1)τ
=400ns+15×50ns=1150ns
顺序存储器和交叉存储器的带宽分别是：
W顺=q/t顺
=1024b÷6400ns
=160Mb/s
W交=q/t交
=1024b÷1150ns
≈890.4Mb/s
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
10分
答案解析

## Slide 14
3. CPU执行一段程序时，Cache完成存取的次数为2400次，主存完成存取的次数为100次，已知Cache存取周期为50ns，主存存取周期为250ns，求Cache/主存系统的效率和平均访问时间。 命中率h为: [填空1] 倍率r为： [填空2]
平均访问时间： [填空3] ns
Cache/主存系统的效率：
[填空4]
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
10分

## Slide 15
4. 已知某系统中，Cache分为4块（编号：0,1,2,3），主存分为8块（编号0,1，...，7），现有一程序，需要访问主存块的次序为：4,2,6,0, 重复10次，试计算Cache采用不同地址映像方式时，其命中率分别是多少？
（1）全相联映像； [填空1]
（2）直接映像； [填空2]
（3）组相联印象（Cache分为2组）。 [填空3]
注：填百分比。
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
【解】：（1）全相联映像，Cache每块与主存任意一块都长生对应关系，即：
（0,1,2,3）---（0,1,2,3,4,5,6,7）主
第一次主存4,2,6,0装入，第2次开始访问Cache命中，因此，命中率为：
4*9/4*10=90%
（2）直接映像，Cache每块与主存块的对应关系如下：
0--0,4；1--1,5；2--2,6；3--3,7
由此可知，主存块0,4只能装入Cache的0块；主存2,6只能装入Cache的2块，重复10次，频繁发生替换，没有命中，故命中率=0.
（3） 组相联映像（分2组）
Cache块与主存块对应关系为：
0,1--0,1,4,5； 2,3--2,3,6,7
即主存4,2,6,0的内容，可以分别装入Cache的0,2,3,1块，从第二次访问开始，没有替换，全部命中，故其命中率与（1）相当，即命中率=90%。
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
10分
答案解析

## Slide 16
5. 某存储器与CPU的连接如图所示；ROM区域1片ROM芯片，其大小为128KB；RAM区域大小为256KB，RAM芯片使用128K×4位的SRAM芯片，有WE#和CS#信号控制端。CPU地址总线为20位，数据总线为8位，读/写控制信号为R/W#，访存允许信号为MREQ#。问：
（1） RAM区域需要几片SRAM？分为几组？
（2） 试分析ROM和各组RAM的地址范围。

## Slide 17
（1） RAM区域需要 [填空1] 片SRAM，分为 [填空2] 组。
（2）ROM地址范围为：
00000H---- [填空3]H 。
第一组RAM地址范围为：
[填空4] H---- [填空5] H。
第二组RAM地址范围为：
[填空6] H---- [填空7] H。
填空题
10分

## Slide 18
6. 已知主存和Cache之间采用组相联映像，每组为8块。主存和Cache地址格式如下所示,试计算：
（1）主存容量，Cache容量及块的大小为多少个字？
（2）若改为直接映像，给出主存和Cache地址格式。
Cache地址格式
主存地址格式
块内地址
3位
8位
块号
组号
4位
区号
块内地址
3位
8位
块号
组号
4位
9位

## Slide 19
（1）主存容量为: [填空1] 字； Cache容量为: [填空2] 字 块的大小为: [填空3] 字。 （2）若改为直接映像，给出主存和Cache地址格式。 ①为 [填空4] 位 ； ②为 [填空5] 位； ③为 [填空6] 位。
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
Cache地址格式
主存地址格式
块内地址
①
8位
块号
区号
②
块内地址
③
8位
块号
填空题
10分