## Slide 1: 计组B 第四章指令系统作业
总分: 100
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
1. 某机器字长16位，其指令系统采用单字长指令，该指令系统有三类指令，分别是二地址指令，一地址指令和零地址指令；其操作码采用可变长操作码，每个地址码长度均为6位；已知二地址指令有15条，一地址指令62条。试分析：
（1） 零地址指令最多可以有 [填空1] 条；
（2）在当前条件下，整个指令系统可以有 [填空2] 条指令；
（3）若一地址指令要求设计240条，则二地址指令最多能有 [填空3] 条。
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
【解】（1）指令格式
零地址指令最多有：
[（16-15）×26-62]×26=128条；
（2） 指令系统最多可以有：
128+62+15=205条
（3） ∵ 一地址指令要求设计240条，最少需要扩展标志4个；
∴ 二地址指令最多能有：
24-4=12条；
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
9分
答案解析

## Slide 3
2.设某机器指令字长固定为16位，其指令形式有4类：三地址指令，二地址指令和一地址指令和零地址指令。每个地址码的长度均为4位。已知二地址指令有36条，零地址指令有7条，则：
（1）三地址指令的数量，最多有 [填空1] 条；
（2）当前条件下，一地址指令最多有 [填空2] 条。
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
【解】（1）由题目可知，扩展码编码方案为：4-8-12-16。
二地址指令为36条，需要的识别标志数为： 36/24=3 （向上取整）
因此三地址指令最多可以有：
24-3=13
（2） 已知零地址指令数量为7，故只需要一个识别标志。二地址留给一地址的识别标志为：3×24-36=12
因此一地址指令最多可以有：
12×24-1=191
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
6分
答案解析

## Slide 4
3. 设机器字长为16位，某机器指令格式如下所示，其中OP为操作码字段，X为寻址特征位，试分析指令格式的特点。
【答】 指令字长 [填空1] 位，该指令格式为 [填空2] （填 单，双）字长双地址RS型指令。
最多可以有 [填空3] 条不同功能的指令；
最多支持 [填空4] 种寻址方式，通用寄存器最多可以有 [填空5] 个，变址寄存器最多可以有 [填空6] 个。
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
【解】 机器字长为16位，指令字长32位，该指令为双字长双地址RS型指令。
最多可以有26=64条不同功能的指令；
最多支持8种寻址方式，通用寄存器最多可以有25=32个，变址寄存器最多可以有22=4个；一个源操作数放在通用寄存器中，另一个采用变址寻址；
常用于对存储器的访问。
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
填空题
12分
答案解析

## Slide 5
4.机器字长16位，一种RS型指令的结构如下所示，其中，OP为操作码字段，R为通用寄存器字段，MOD为寻址方式字段，Rb为基址寄存器字段，Rx为变址寄存器字段，通过MOD、R、Rb、Rx、A的组合，可构成如下表所示的寻址方式。
请写出6种寻址方式的名称；并给出对应的寻址范围。

## Slide 6
请写出6种寻址方式的名称；并给出对应的寻址范围。
寻址方式 寻址范围
① [填空1] ： 0-- [填空2]
② [填空3] ： 0-- [填空4]
③ [填空5] ： 0-- [填空6]
④ [填空7] ： 0-- [填空8]
⑤ [填空9] ： 0-- [填空10]
⑥ [填空11] ：0-- [填空12]
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
24分

## Slide 7
5. 某微机指令格式如下所示，格式中 A 为位移量，X为寻址方式特征值：X=00，直接寻址；X=01, 变址寻址；X=10, 基址寻址；X=11, 相对寻址；设（PC）=3000 H，基址寄存器RB的值为5000H，变址寄存器RI的值为7000H， 请确定下列指令的有效地址（E为16位）： ① 8D65H； [填空1] ② 1C90H； [填空2] ③ A340H； [填空3] ④ 261EH； [填空4]
⑤ 9290H。 [填空5]
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
15分

## Slide 8
6. 已知机器字长32位，设计的单字长双地址RS型指令格式如图所示：
设机器有16个通用寄存器，29条指令，其中目标操作数固定为寄存器直接寻址，另一个操作数的寻址方式有立即、直接、寄存器直接、寄存器间接、相对等五种寻址方式。给出指令中各部分位数并指明寻址范围最大的寻址方式及寻址范围。

## Slide 9
各部分位数（只填数字）： ① [填空1] ② [填空2] ③ [填空3] ④ [填空4] ⑤ [填空5]
寻址范围最大的寻址方式： [填空6] 寻址
其对应的寻址范围为：
0------ [填空7]
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
14分

## Slide 10
某机器字长为16位，主存储器容量为64K字，采用单字长单地址指令，共有59条指令。采用直接、间接、变址和相对等四种寻址方式，试设计指令格式，并指明各寻址方式的E地址和寻址范围。设变址寄存器RX为专用寄存器，不需要在指令格式中指出。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
【解】 59条指令，OP为6位；寻址方式有四种，寻址特征位MOD为2位，其余可用作形式地址A，位数为8位。变址设有专用寄存器，无需在指令格式中给出。
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
寻址方式：
MOD=00，直接寻址；
E=A，范围：0--28-1
MOD=01，间接寻址；
E=（A），范围：0--216-1
MOD=10，变址寻址；
E=(RX)+A，范围：0--216+27-2
MOD=11，相对寻址；
E=(PC)+A，范围：0--216+27-2
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
主观题
20分
答案解析